## Slide 1
Лаборатория
цифровой радиоэлектроники
Соискатель:
Научный руководитель:
Морозов Никита Сергеевич
доцент, к.т.н. Бугров В.Н.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
2.2.13 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
Цифровая коррекция фазовых и дисперсионных искажений
в каналах связи

## Slide 2
I. Селективная способность - обеспечение совокупности требуемых характеристик в частотной области.
II. Частотная дисперсия сигнала в линейном цифровом фильтре.
III. Вычислительная сложность - обеспечение минимального времени расчёта отклика цифрового фильтра при работе в реальном времени.
IV. Динамический диапазон цифрового фильтра.
Показатели качества линейного цифрового фильтра

## Slide 3
S
Частотная дисперсия сигнала в линейных цифровых фильтрах

## Slide 4
Задачи диссертационной работы:
Анализ систематических ошибок аналитического синтеза цифровых фазовых корректоров и компенсаторов частотной дисперсии и разработка дискретных моделей цифровых фазовых БИХ-фильтров с учётом характеристик частотной дисперсии сигнала;
Дискретный синтез корректоров фазовых искажений сигнальных видео и радиотрактов, реализованных на фазовых БИХ-фильтрах методами нелинейного математического программирования с заданной системой прямых и функциональных ограничений;
Дискретный синтез компенсаторов линейно возрастающей и линейно падающей частотной дисперсии в каналах высокоскоростной линии передачи;
Тестовое модельное и экспериментальное исследование на реальном сигнале синтезированных квантованных корректоров фазовых искажений сигнального или измерительного видео и радиотрактов.
Целью работы является разработка подхода к синтезу корректоров и компенсаторов частотной дисперсии на основе цифровых фазовых фильтров для сигнальных видео и радиотрактов с учётом возможности их реализации на целочисленных цифровых платформах.
Цель и задачи исследовательской работы

## Slide 5
Недостатки вещественного описания и классических методов синтеза
1. Невозможен расчёт частотной дисперсии при аналитической H(z)
2. Нельзя реализовать ЧХ произвольной формы
3. Неустранимая ошибка квантования коэффициентов при реализации
4. Высокие вычислительные затраты в фильтрах с вещественными коэфф.
ak, bk – вещественные коэффициенты
Цифровые фильтры с вещественными коэффициентами

## Slide 6
Фазовые и дисперсионные искажения БИХ-фильтров, синтезированных по аналоговому прототипу
Dmax = 5,9 мкс/Гц

## Slide 7
Целочисленная дискретизация коэффициентов

## Slide 8
АЧХ
Моделирование рекурсивного фазового корректора
(1)
ФЧХ
1.0
(2)
(3)

## Slide 9
При расчёте отклика рекурсивного ЦФК используется минимальное количество базовых операций, причём все эти операции целочисленные. Общее число тактов ЦПУ, необходимых для вычисления в реальном времени отклика каскадного рекурсивного ЦФК на МК MSP430F1611 составило 43 + 92*m тактов, где m – число каскадов ЦФК.
Программа расчёта отклика ЦФК и оценка вычислительных затрат
#define IIR16_NBIQ 2
const short IIR16_COEFF[6*IIR16_NBIQ+1]={
-29,128,-32,29,32,7,
-28,128,44,28,-44,7};
int DBuffer[2*IIR16_NBIQ+1];
int EBuffer[2*IIR16_NBIQ+1];
int IIR_Filtr(int Data) {
int32 temp;
short *COEFF=(short*)IIR16_COEFF;
short *D = (short*)DBuffer;
short *E = (short*)EBuffer;
short Xc, pvalue;
int i;
pvalue = (short)Data;
for(i=0;i<IIR16_NBIQ;i++){
Xc = pvalue;
temp = (long)(*COEFF++)*Xc + (long)(*COEFF++)*(*D++) +
(long)(*COEFF++)*(*D--) + (long)(*COEFF++)*(*E++)+
(long)(*COEFF++)*(*E--);
*D++ = *D;
*E++ = *E;
pvalue = (short)(temp>>*COEFF++);
*D++ = Xc;
*E++ = pvalue; }
return (int) pvalue; }

## Slide 10
Систематические ошибки аналитического синтеза

## Slide 11
(1)
(2)
(3)
- Высокая надёжность
- Малые потери на поиск
- Работоспособность в пространстве большой размерности (до 1000 переменных)
- Отсутствие настраиваемых параметров
(4)
Метод синтеза технического решения
на дискретной сетке кода Грея
1. Постановка задачи синтеза как задачи нелинейного математического программирования с заданной системой прямых и функциональных ограничений.
2. Синтез технического решения численными методами поиска на сетке с дискретностью квантования заданным числом двоичных разрядов.

## Slide 12
(1)
(2)
(3)
Прямые ограничения на целочисленные коэф-фициенты заданной битовой длины (2)
Нормирующий power-of-two коэффициент (3)
Контроль устойчивости по всем полюсам H(z) (4)
Синтез ЦФК по требуемой фазовой характеристике (5)
Синтез ЦКД по совокупности требуемых частотных характеристик (6)
Частные целевые функции
Расчёт дисперсионных характеристик численными методами дифференциро-вания при их дискретном представлении
(4)
(6)
(7)
(8)
Постановка задачи дискретного синтеза ЦФК и ЦКД
с целочисленными коэффициентами
(5)

## Slide 13
Синтез корректора фазовых искажений видеотракта
(4)
(3)
(2)
1. Полоса пропускания 0 - 400 Гц
2. Погрешность реализации требуемой ФЧХ : 5°
3. Контроль устойчивости по полю-сам коэффициента передачи с радиусами не выше 0,95
4. Длина слова коэффициентов фильтра Wk= 8 бит
5. Порядок фазового фильтра N= 4
6. Частота дискретизации fs= 2 кГц
(1)
(5)

## Slide 14
Синтез корректора фазовых искажений видеотракта

## Slide 15
Синтез корректора фазовых искажений радиотракта
(4)
(3)
(2)
1. Полоса фазовой коррекции 490 - 510 Гц
2. Погрешность реализации ФЧХ : 5°
3. Контроль устойчивости по полю-сам коэффициента передачи с радиусами не выше 0,95
4. Длина слова коэффициентов фазового фильтра Wk= 8 бит
5. Порядок фазового фильтра N= 8
6. Частота дискретизации fs= 2 кГц
(1)
(5)

## Slide 16
Синтез корректора фазовых искажений радиотракта

## Slide 17
Частотная дисперсии в узкой полосе канала связи
SMF 28 (фирмы CORNING), 50 км

## Slide 18
Синтез компенсатора дисперсии
на базе фазового (всепропускающего) БИХ-фильтра
(4)
(3)
(2)
1. Центральная частота канала 500 Гц
2. Линейность дисперсионной харак- теристски в полосе 450-550 Гц
3. Контроль устойчивости по полю-сам коэффициента передачи с радиусами не выше 0,9
4. Длина слова коэффициентов фильтра Wk= 8 бит
5. Порядок фазового фильтра N= 4
6. Частота дискретизации fs= 2 кГц
(1)
(5)

## Slide 19
Синтез компенсатора с линейно возрастающей дисперсией
на базе фазового БИХ-фильтра

## Slide 20
Синтез цифрового компенсатора с линейно возрастающей дисперсией

## Slide 21
Синтез цифрового компенсатора с линейно падающей дисперсией

## Slide 22
Экспериментальное исследование фазовых корректоров
Прохождение последовательности прямоугольных импульсов через исходный (слева) и скорректированный (справа) видеотракт

## Slide 23
Экспериментальное исследование фазовых корректоров
Измерение ФЧХ скорректированного видео (слева) и радио (справа) сигнальных трактов

## Slide 24
Научная новизна
- На основе всестороннего анализа систематических ошибок аналитических подходов к синтезу цифровых цепей коррекции фазовых искажений получена дискретная модель корректоров и компенсаторов дисперсии на основе цифровых фазовых фильтров, которая, в отличие от известных моделей, позволяет устранить ошибки аппроксимации требуемых характеристик и ошибки квантования параметров при практической реализации устройства;
- Впервые предложена методика синтеза рекурсивных фазовых фильтров непосредственно на квантованном целочисленном параметрическом пространстве с использованием поисковых методов нелинейного математического программирования, позволяющих находить технические решения фазовых корректоров и компенсаторов частотной дисперсии с учётом совокупности требований к их частотным характеристикам;
- Получены целочисленные решения как цифровых корректоров фазовых искажений сигнальных широкополосных (видеотрактов) и узкополосных (радиотрактов) трактов, так и компенсаторов линейно возрастающей и линейно падающей частотной дисперсии в линии связи. Их устойчивость и работоспособность, отсутствие ошибок квантования коэффициентов при их практической реализации, а также соответствие характеристик теоретическим расчетам было подтверждено экспериментально. В отличие от решений, полученных другими методами, они обладают высоким быстродействием и малой вносимой в сигнал задержкой;

## Slide 25
Практическая значимость
Предложенный метод синтеза позволяет получить решения с заданной конечной разрядностью коэффициентов, что позволяет избежать дополнительных операций округления или усечения при практической реализации, а это, в свою очередь, приводит к нулевой ошибке квантования при аппаратной реализации;
Полученные в результате синтеза цифровые фазовые корректоры позволяют успешно компенсировать фазовые искажения как широкополосного видеотракта, так и узкополосного радиоканала.
Разработанные алгоритмы требуют для их практической реализации относительно небольших вычислительных ресурсов, что позволяет использовать их в системах реального времени;
Разработанная универсальная методика и программа расчёта отклика рекурсивного фазового фильтра, позволяет провести оценку вычислительных затрат при программной реализации фазовых корректоров и компенсаторов на микропроцессорном контроллере или сигнальном процессоре.

## Slide 26
4 статьи в журналах ВАК:
[1] В.Н.Бугров, Н.С.Морозов Синтез целочисленных цифровых КИХ-фильтров с линейной фазой // Цифровая обработка сигналов 2016 №1. С.14-19
[2] Н.С.Морозов, В.Н. Бугров Синтез фазовых корректоров на основе цифровых фазовых цепей // Проектирование и технология электронных средств 2020 №4 С.15-22
[3] Е.С.Фитасов, Д.Н.Ивлев, Н.С.Морозов, Д.В.Савельев Система синхронизации и локального позиционирования на базе беспроводных сетей // Датчики и системы № 8-9. 2017. С.20-26
[4] Н.С.Морозов Исследование дисперсионных свойств рекурсивных цифровых фильтров // Проектирование и технологии электронных средств (принято к печати)
3 статьи в журналах, входящих в РИНЦ:
[1] В.Н.Бугров, Н.С.Морозов Поисковые технологии проектирования целочисленных цифровых фильтров // Компоненты и технологии №1'2015, ISSN 2079-6811, С.122-128
[2] В.Н.Бугров, Н.С.Морозов Фазовая линейность целочисленных КИХ-фильтров // Компоненты и технологии №10'2020, ISSN 2079-6811, С.113-120.
[3] В.Н.Бугров, Н.С.Морозов Проектирование цифровых фильтров малой разрядности с целочисленными коэффициентами // Современная электроника №3 2018 С.56-63
5 публикаций тезисов докладов конференций, входящие в РИНЦ
По результатам работы были опубликованы:
Список основных публикаций по теме работы

## Slide 27
12-я международная конференция «Перспективные технологии в средствах передачи информации» ПТСПИ-2017;
21-я международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» ИСТ-2017;
III научно-техническая конференция «Радиолокация. Теория и практика», ННИИРТ, 2017г.;
Двадцать первая научная конференция по радиофизике, ННГУ, 2017г.
18-я международная конференция «Цифровая обработка сигналов и ее применение» ДСПА-2016;
20-я международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» ИСТ-2016;
Двадцатая научная конференция по радиофизике, ННГУ, 2016г.;
Доклады на конференциях

## Slide 28
Положения, выносимые на защиту
Дискретная модель корректоров и компенсаторов дисперсии на основе цифровых фазовых фильтров позволяет устранить ошибки аппроксимации требуемых характеристик за счет табулированного представления и ошибки квантования параметров за счет получения решения с заданной конечной разрядностью коэффициентов при практической реализации корректоров;
Методика синтеза рекурсивных фазовых корректоров и компенсаторов частотной дисперсии на дискретной сетке квантованных параметров с использованием поисковых методов нелинейного математического программирования позволяет находить технические решения с учётом во-первых совокупности требований к частотным характеристикам, а во-вторых с учетом заданных аппаратных ограничений на разрядность коэффициентов;
Алгоритм и универсальная программа расчёта отклика рекурсивного фазового фильтра, позволяет провести предварительную оценку вычислительных затрат при программной реализации фазовых корректоров и компенсаторов на микропроцессорном контроллере или сигнальном процессоре;
Синтезированные рекурсивные фазовые фильтры устойчивы, их характеристики и быстродействие соответствуют проведенной оценке вычислительных затрат, что подтверждено результатами экспериментального исследования.